## Slide 1
Szanse i zagrożenia dla elektrowni wodnych wynikające ze zmian na rynku
Energetyka wodna w poszukiwaniu szans na rynku energii elektrycznej i rynku mocy
Stanisław Poręba
Jan Rakowski

## Slide 2: Szanse i zagrożenia dla elektrowni wodnych wynikające ze zmian na rynku
Program
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Wprowadzenie – wyznaczniki rynków energii w Polsce w perspektywie lat 2016 – 2030
Rynek energii elektrycznej
Rynek usług systemowych
Rynek mocy
Nowe możliwości dla elektrowni wodnych

## Slide 3: Szanse i zagrożenia dla elektrowni wodnych wynikające ze zmian na rynku
Program
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Wprowadzenie – wyznaczniki rynków energii w Polsce w perspektywie lat 2016 – 2030
Rynek energii elektrycznej
Rynek usług systemowych
Rynek mocy
Nowe możliwości dla elektrowni wodnych

## Slide 4: Wyznaczniki rynków energii w Polsce w perspektywie lat 2016 – 2030
Wzrost zagrożenie utraty bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce
  Starzejąca się baza wytwórcza – wyłączanie z ruchu źródeł wyeksploatowanych i nie spełniających norm ekologicznych.
  Rozwój dotowanych, niesterowalnych OZE (głównie elektrowni wiatrowych, w przyszłości fotowoltaicznych):
    wypieranie z pracy źródeł konwencjonalnych w okresach wietrznych czy słonecznych,
    brak generacji w okresach bezwietrznych i bezsłonecznych,
    obniżanie cen energii elektrycznej.
  Problem finasowania budowy nowych mocy wytwórczych:
    budowa nowych jednostek wytwórczych dla domknięcia bilansu mocy w perspektywie roku 2020 – z bardzo dużym ryzykiem opłacalności inwestycji,
    brak perspektyw budowy jednostek wytwórczych dla domknięcia bilansu mocy po roku 2020.
Bilans mocy i bezpieczeństwo pracy KSE
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 5: Wyznaczniki rynków energii w Polsce w perspektywie lat 2016 – 2030
Restrykcyjne i często zmieniane regulacje unijne.
Szybki rozwój niesterowalnych jednostek wytwórczych (głównie elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych).
Brak efektywnych mechanizmów stymulujące elastyczność popytu.
Brak istotnych różnic w cenie energii w szczycie zapotrzebowania i poza nim sprzyja wzrostowi poboru szczytowego.
Warunki funkcjonowania KSE
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 6: Wyznaczniki rynków energii w Polsce w perspektywie lat 2016 – 2030
Po roku 2020 po wyłączeniu eksploatacji kolejnych jednostek wytwórczych, ujemny bilans mocy w KSE staje się problemem strukturalnym i występuje we wszystkich scenariuszach.
Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii wynika z niedostatecznego zbilansowania mocy wytwórczych z zapotrzebowaniem i/lub niewłaściwej struktury technologicznej mocy.
Przyszłość KSE
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 7: Szanse i zagrożenia dla elektrowni wodnych wynikające ze zmian na rynku
Program
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Wprowadzenie – wyznaczniki rynków energii w Polsce w perspektywie lat 2016 – 2030
Rynek energii elektrycznej
Rynek usług systemowych
Rynek mocy
Nowe możliwości dla elektrowni wodnych

## Slide 8: Rynek energii elektrycznej
Ceny hurtowe energii elektrycznej istotnie spadły w ostatnich trzech latach:
  obniżenie tempa wzrostu gospodarczego,
  niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną,
  szybko rosnącego udziału dotowanej energii z elektrowni wiatrowych.
W kontraktach terminowych utrzymuje się bardzo niski poziom cen.
Podobna sytuacja utrzymuje się na rynkach w sąsiednich krajach (na rynku niemieckim, czeskim i słowackim).
Podstawowy problem – niskie ceny (1)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 9: Rynek energii elektrycznej
Wolumen i średnia cena energii elektrycznej na TGE w latach 2008-2016
Podstawowy problem – niskie ceny (2)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Źródło: TGE – stan na dzień 31.12.2013,według daty dostawy, dane za lata 2008-2013 na podstawie notowań z RDN, RTT i RDB, lata 2014-2016 na podstawie notowań z RTT, za E&Y

## Slide 10: Rynek energii elektrycznej
Wolumen i średnia cena energii elektrycznej na rynku niemieckim w latach 2008-2016
Podstawowy problem – niskie ceny (3)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Źródło: EEX (kontrakty terminowe według daty dostawy) – stan na dzień 31.12.2013. za E&Y

## Slide 11: Rynek energii elektrycznej
Prognozy cen opracowane przez specjalistyczne firmy oraz instytucje finansowe są na ogół zgodne, że do 2016 roku nie będzie istotnych zmian cen.
Po tym okresie występuje wysoka rozbieżność prognoz, wynika to z niepewności co do regulacji unijnych, a zwłaszcza zmian zasad funkcjonowania systemu handlu emisjami. Przeważają prognozy utrzymujące niskie ceny (poniżej 40 EUR/MWh) co najmniej do 2020 roku. Przy rosnących kosztach zakupu uprawnień do emisji, nie są to warunki sprzyjające podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Podstawowy problem – niskie ceny (4)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 12: Rynek energii elektrycznej
W perspektywie 2020 r. brak nadziei na wysokie ceny energii na rynku energii.
Zgodnie z prognozami OSP należy się liczyć z nadmiarem energii dostępnej na rynku w dolinach nocnych.
Przy niezmienionych zasadach polskiego rynku energii zmienność cen w dobie nie będzie znacząca.
Nadmiar energii w dolinach nocnych będzie się zwiększał dla okresów występowania silnych wiatrów, dla których generacja w elektrowniach wiatrowych będzie przekraczała 70 % mocy tych elektrowni.
Prognoza dla elektrowni wodnych (1)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 13: Rynek energii elektrycznej
Wskazanie dla elektrowni wodnych zachowań na rynku energii elektrycznej:
  intensyfikacja produkcji energii elektrycznej w szczytach zapotrzebowania, poprzez maksymalne wykorzystywanie pojemności zbiorników i dostosowanie do większych wahań poziomu górnej wody,
  maksymalizacja możliwości magazynowania energii w wodzie poprzez inwestycje w człony pompowe i wykorzystywanie do pompowania taniej energii ze źródeł wiatrowych.
Prognoza dla elektrowni wodnych (2)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 14: Szanse i zagrożenia dla elektrowni wodnych wynikające ze zmian na rynku
Program
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Wprowadzenie – wyznaczniki rynków energii w Polsce w perspektywie lat 2016 – 2030
Rynek energii elektrycznej
Rynek usług systemowych
Rynek mocy
Nowe możliwości dla elektrowni wodnych

## Slide 15: Rynek usług systemowych
Katalog usług systemowych
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 16: Rynek usług systemowych
Udział JWCD, nJWCD i odbiorców w rynku bilansującym i rynku usług systemowych
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Rynek usług systemowych
JWCD,
JGWa
Usługa odbudowy KSE
Usługa uruchomienia JW
Usługa GWS
Operacyjna rezerwa mocy
Regulacja pierwotna
Regulacja wtórna
Zaniżenia/przeciążenia
ARNE
Redukcja zapotrzebowania
na polecenie OSP
Praca interwencyjna
Interwencyjna rezerwa zimna
nJWCD
Odbiorca
Rynek bilansujący
Generacja swobodna
Generacja wymuszona
JWCD, nJWCD
JGOSPa
Redukcja zapotrzebowania

## Slide 17: Rynek usług systemowych
Udział dużych elektrowni wodnych (posiadających JWCD) w rynku bilansującym i rynku usług systemowych
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Rynek usług systemowych
JWCD,
JGOSPa
Usługa odbudowy KSE
Operacyjna rezerwa mocy
Regulacja pierwotna
Regulacja wtórna
ARNE
Praca interwencyjna
JWCD
Rynek bilansujący

## Slide 18: Rynek usług systemowych
„Teoretyczny” udział małych elektrowni wodnych (nJWCD) w rynku bilansującym i rynku usług systemowych
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Rynek usług systemowych
Usługa odbudowy KSE
Usługa GWS
nJWCD
nJWCD
Rynek bilansujący

## Slide 19: Rynek usług systemowych
„Praktyczny” udział małych elektrowni wodnych (nJWCD) w rynku bilansującym i rynku usług systemowych
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Rynek usług systemowych
Rynek bilansujący

## Slide 20: Rynek usług systemowych
Rynek bilansujący
„Praktyczny” udział małych elektrowni wodnych (nJWCD) w rynku bilansującym i rynku usług systemowych
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Rynek usług systemowych
Dlaczego?
Jedynym nabywcą usług systemowych jest OSP.
Małe elektrownie wodne:
są za „małe” i jest ich „za dużo”,
są zbyt „oddalone” od sieci przesyłowej

## Slide 21: Rynek usług systemowych
Ścisłe powiązanie rynku usług systemowych z rynkiem bilansującym – od strony regulaminowej, podmiotowej i organizacyjnej:
  praktycznie ogranicza zakres podmiotowy dostawców usług systemowych do uczestników rynku bilansującego (URB)*
Bilansowanie handlowego wszystkich odbiorców w KSE poprzez centralny mechanizmu bilansowania:
  praktycznie przenosi bilansowanie handlowe odbiorców energii na rynek bilansujący,
  likwiduje lokalne rynki energii,
  zniechęca i uniemożliwia samo bilansowanie się uczestników rynku energii.
Dlaczego rynek usług systemowych taki jest? (1)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
* Poza usługą GWS i odbudowy KSE – ale też ogranicza te usługi.

## Slide 22: Rynek usług systemowych
Arbitralne wskazanie* OSP jako jedynego nabywcę usług systemowych:
  uniemożliwia innym podmiotom nabywania usług systemowych,
  powoduje brak zainteresowani nabywaniem usług przez OSD,
  ogranicza katalog usług systemowych tylko do usług niezbędnych dla OSP.
„Faworyzowanie” niesterowalnych OZE (wiatrowych i foto-woltaicznych) i nieobciążanie ich skutkami zmienności dostępności zdolności wytwórczych
  brak zainteresowania przez OZE usługami magazynowaniem energii.
Dlaczego rynek usług systemowych taki jest? (2)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
* W rozporządzeniu „systemowym”.

## Slide 23: Rynek usług systemowych
W zakresie katalogu usług systemowych:
  usług które zniknęły z katalogu:
    np. kompensacja mocy biernej
  nowych usług:
    magazynowania energii
    samo bilansowania uczestników energii
    bilansowania obszarowego
W zakresie nabywców usług systemowych:
  nowych nabywców:
    Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD)
    niesterowalne OZE (wiatrowe i fotowoltaiczne)
    agregatorzy samo bilansowania
    agregatorzy obszarowi
Czego brak w obecnym rynku usług systemowych? (1)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 24: Rynek usług systemowych
W zakresie zasad nabywania usług systemowych:
  uelastycznienia zasad nabywania usług
    likwidacja powiązania świadczenia usług systemowych tylko z rynkiem bilansującym,
    odejście od przydzielania usług do JWCD i nJWCD,
    nabywanie usług systemowych przez OSP „z drugiej ręki”* – od agregatorów samo bilansowania i agregatorów obszarowych
W zakresie stabilizacji pracy niesterowalnych OZE (wiatrowych i fotowoltaicznych):
  promowania stabilnych OZE
    magazynowanie energii
Czego brak w obecnym rynku usług systemowych? (2)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
* Obecnie jest to realizowane w usłudze redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP.

## Slide 25: Rynek usług systemowych
Magazynowanie energii
  proste: magazynowanie wody i maksymalizacja pracy w szczytach zapotrzebowania
  złożone: pobór energii z KSE w dolinach na pompowanie wody generacja energii w szczytach zapotrzebowania
Usługa magazynowania energii na potrzeby stabilizacji niesterowalnych OZE (wiatrowych i fotowoltaicznych).
Generacja energii na potrzeby samo bilansowanie odbiorców.
Występowanie z własnymi zasobami wytwórczymi jako:
  agregatorzy samo bilansowania
  agregatorzy obszarowi
Przyszłościowe usługi systemowe, które mogą być oferowane przez elektrownie wodne
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 26: Rynek usług systemowych
Magazynowanie energii
  proste: magazynowanie wody i maksymalizacja pracy w szczytach zapotrzebowania
  złożone: pobór energii z KSE w dolinach na pompowanie wody generacja energii w szczytach zapotrzebowania
Usługa magazynowania energii na potrzeby stabilizacji niesterowalnych OZE (wiatrowych i fotowoltaicznych).
Generacja energii na potrzeby samo bilansowanie odbiorców.
Występowanie z własnymi zasobami wytwórczymi jako:
  agregatorzy samo bilansowania
  agregatorzy obszarowi
Przyszłościowe usługi systemowe – ograniczenia
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Wymagane działania wewnętrzne elektrowni wodnych
Wymagane zmiany rozwiązań prawnych

## Slide 27: Rynek usług systemowych
Obecne regulacje prawne nie są przystosowane do funkcjonowania magazynów energii, gdzie energia:
  jest „na chwilę” pobierana z KSE, by ponownie ją wprowadzić do KSE po pewnym czasie (elektrownie szczytowo-pompowe),
  jest generowana przez źródła wytwórcze, pobierana „na chwilę” do magazynu, by ponownie ją wprowadzić do KSE po pewnym czasie (współpraca elektrowni wodnych i niesterowalnych OZE).
Magazynowanie energii – ograniczenia (1)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 28: Rynek usług systemowych
Koszty usługi przesyłu lub dystrybucji obciążają tylko odbiorcę energii elektrycznej - rozumianego, jako podmiot, który pobiera (nawet tylko chwilowo) energię z sieci.
W skład opłat za usługę przesyłu lub dystrybucji, obciążających odbiorców końcowych, wchodzą:
  opłata jakościowa – na pokrycie kosztów zakupu usług systemowych,
  opłata przejściowa – wynikająca z rozwiązania kontraktów długoterminowych,
  w przyszłości, opłata OZE - wynikająca z kosztów aukcji na źródła OZE.
Odbiorca ponosi też koszty akcyzy nałożonej na energię elektryczną.
Magazynowanie energii – ograniczenia (2)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 29: Rynek usług systemowych
Wewnętrzne:
  Dostosowanie elektrowni do możliwości intensywnej pracy szczytowej.
  Dobudowywanie członów pompowych.
  Tworzenie wirtualnych elektrowni złożonych z wielu małych elektrowni wodnych i oferowanie „dużych” porcji usług.
Zewnętrzne:
  Tworzenie „nacisku” na OSP na modernizowanie i rozszerzanie rynku usług systemowych.
  Tworzenie „nacisku” na ustawodawcę w celu zmiany regulacji prawnych umożliwiających świadczenie nowych usług systemowych (szczególnie usługi magazynowania energii).
Działania zmierzające do zwiększenia uczestnictwa elektrowni wodnych w rynku usług systemowych
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>

## Slide 30: Szanse i zagrożenia dla elektrowni wodnych wynikające ze zmian na rynku
Program
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Wprowadzenie – wyznaczniki rynków energii w Polsce w perspektywie lat 2016 – 2030
Rynek energii elektrycznej
Rynek usług systemowych
Rynek mocy
Nowe możliwości dla elektrowni wodnych

## Slide 31: Rynek mocy
Podstawowe problemu jednotowarowych rynków energii:
  „Missing money” jednostki wytwórcze nie chcą uczestniczyć w rynku, na skutek braku pokrycia wszystkich kosztów na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej.
  „Missing capacity” brak zdolności wytwórczych wynikający z braku inwestycji w nowe moce wytwórcze, spowodowanych niskimi cenami energii elektrycznej na zliberalizowanym rynku, na którym elektrownie nie są w stanie uzyskać zwrotu z inwestycji w nowe moce wytwórcze.
Dlaczego jest potrzebny rynek mocy?
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 32: Rynek mocy
Działania doraźne
  zmiana zasad zakupu operacyjnych rezerw mocy od 1 stycznia 2014 roku,
  wprowadzenie zakupu interwencyjnej rezerwy zimnej na okres 2-4 lat od 1 stycznia 2016 roku,
  podjęcie kilku decyzji inwestycyjnych przez Skarb Państwa jako dominującego akcjonariusza w Grupach Energetycznych.
Działania doraźne poprawiły sytuację, ale konieczne są głębsze zmiany w rynku energii.
Działania doraźne i ich skuteczność
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 33: Rynek mocy
Działania długofalowe
  Działania zmierzają do wypracowania nowej struktury rynku mocy
    dla jednostek wytwórczych istniejących – rynek mocy
    dla jednostek nowobudowanych – kontrakty różnicowe
  Dwa rozwiązania rynku mocy
    scentralizowany rynek mocy
    zdecentralizowany rynek mocy
Działania długofalowe i warianty rozwiązań
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 34: Rynek mocy
Towarem jest moc dyspozycyjna certyfikowanych jednostek wytwórczych w roku n, wolumen określany wg prognoz akceptowanych przez Ministra Gospodarki.
Proces certyfikacji jednostek wytwórczych oraz oferujących redukcję obciążenia prowadzą OSP i OSD zgodnie z ustalonymi standardami:
  Sprzedającymi są operatorzy jednostek wytwórczych oraz podmioty oferujące redukcje obciążeń (DSR).
  Jedynym kupującym jest operator systemu przesyłowego (OSP).
  Podstawowy zakup w roku n-4 poprzez aukcję typu notowania jednolite (fixing).
  Rynek wtórny – transakcje między operatorami jednostek wytwórczych.
  Wywiązanie się z dostaw umownych ilości mocy jest sprawdzane, niedotrzymania są karane.
  Koszty zakupu mocy OSP pokrywa z opłat taryfowych płaconych za usługę mocową przez odbiorców końcowych proporcjonalnie do mocy (zamówionej, maksymalnej pobranej).
  Możliwe przedłużenie kontraktu rocznego na 5 lub 10 lat dla jednostek zmodernizowanych lub nowych.
Scentralizowany rynek mocy (1)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 35: Rynek mocy
Scentralizowany rynek mocy (2)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Źródło: Stanisław Poręba, Maciej Przybylski, „Rynek mocy – model dla Polski”. Konferencja: Rynek mocy – Rozwiązanie dla Polski?, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa, 29 października 2014 r.
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 36: Rynek mocy
Towarem jest moc dyspozycyjna certyfikowanych jednostek wytwórczych w roku n, wolumen określany wg prognoz akceptowanych przez Ministra Gospodarki.
Proces certyfikacji jednostek wytwórczych oraz oferujących redukcję obciążenia prowadzą OSP i OSD zgodnie z ustalonymi standardami:
  Sprzedającymi są operatorzy jednostek wytwórczych i jednostki oferujące redukcje obciążeń, którzy rejestrują na TGE prawa majątkowe związane z oferowana mocą.
  Kupującymi są podmioty zobowiązane – odbiorcy końcowi hurtowi lub sprzedający energie odbiorcom końcowym. Handel odbywa się dwustronnie (kontrakty bilateralne) lub na TGE w różnych formach; brak zakup jest obłożony sankcjami.
  Podstawowy zakup w roku n-4 w dowolnych formach, podobnie obrót na rynku wtórnym z udziałem pośredników.
  Wywiązanie się z dostaw umownych ilości mocy jest sprawdzane, niedotrzymania są karane przez URE, które umarza świadectwa mocowe.
  OSP uczestniczy w rynku na zasadzie zamykającego bilans mocy, kupuje moc dla przyszłych odbiorców i tych którzy nie wywiązali się z obowiązku, koszty zakupu przenosi na te podmioty.
Zdecentralizowany rynek mocy (1)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 37: Rynek mocy
Zdecentralizowany rynek mocy (2)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Źródło: Stanisław Poręba, Maciej Przybylski, „Rynek mocy – model dla Polski”. Konferencja: Rynek mocy – Rozwiązanie dla Polski?, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Warszawa, 29 października 2014 r.
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 38: Rynek mocy
Ceny kontraktowe powinny zapewnić opłacalność inwestycji i są ustalane z uwzględnieniem wszystkich przychodów wytwórców.
Planuje się wprowadzenie następujących uwarunkowań działania planowanych kontraktów:
  Dobór okresu kontraktowego tak, aby zapewnić stabilizację cen w podstawowym okresie obsługi kapitału 10 – 35 lat.
  Cena kontraktowa będzie ustalana w poziomie cen danego roku i będzie indeksowana w kolejnych latach wskaźnikami zależnymi od inflacji, kursu wymiany, kosztów eksploatacyjnych, itp.
  Inwestor/operator jednostki objętej kontraktem różnicowym normalnie funkcjonuje na rynku oraz prowadzi rozliczenia różnicowe z drugą stroną kontraktu różnicowego.
  Stroną kontraktów różnicowych będzie spółka celowa – Zarządca Rozliczeń Różnicowych S. A.
  Przy cenach rynkowych niższych niż cena kontraktowa, wytwórca otrzymuje różnicę, w sytuacji odwrotnej oddaje część przychodów rynkowych wynikającą z różnicy cen.
Nowe moce wytwórcze – kontrakty różnicowe
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 39: Rynek mocy
Przekazanie materiałów do zmian w regulacjach do Ministerstwa Gospodarki.
Prace w Ministerstwie Gospodarki, opracowanie pierwszej wersji projektów ustawy i rozporządzeń.
Formalne projekty zmian, skierowanie projektu do Sejmu i do uzgodnień z Komisją Europejską.
Pierwsze wersje IRiESP i IRiESD.
Zakończenie procesu legislacji, uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej.
Wprowadzenie zmian do IRiESP i IRiESD.
Przyjęcie i formalne zatwierdzenie raportu dotyczącego prognoz zapotrzebowania na moc i krzywe popytowo-cenowe na pierwszy rok obowiązywania rynku mocy, zakończenie pierwszego procesu certyfikacji jednostek wytwórczych.
Zakończenie zakupu mocy dyspozycyjnej na określony rok.
Nowe moce wytwórcze – kontrakty różnicowe – plan działań
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 40: Rynek mocy
Obecnie trudno wyrokować o ostatecznym kształcie rynku mocy.
Możliwy do wprowadzenia w latach 2019 – 2020.
Rozliczanie na rynku mocy w latach 2023 – 2024.
Obecne rozwiązania w zakresie kształtu usługi operacyjnej rezerwy mocy, są elementami przygotowywanego rynku mocy.
Usługa operacyjnej rezerwy mocy jaki i rynek mocy maja ten sam cel – dostarczyć wytwórcom środków na utrzymanie i rozbudowę bazy wytwórczej energii elektrycznej.
Od roku 2019 należy spodziewać się rozliczania rezerw mocy w ramach mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy.
Patrząc na usługę operacyjnej rezerwy mocy – jako element przyszłego rynku mocy – dobrą strategią przygotowania się do tego rynku, jest posiadanie źródeł wytwórczych świadczących taką usługę.
Rynek mocy – kiedy i jaki będzie?
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 41: Szanse i zagrożenia dla elektrowni wodnych wynikające ze zmian na rynku
Program
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Wprowadzenie – wyznaczniki rynków energii w Polsce w perspektywie lat 2016 – 2030
Rynek energii elektrycznej
Rynek usług systemowych
Rynek mocy
Nowe możliwości dla elektrowni wodnych

## Slide 42: Nowe możliwości dla elektrowni wodnych
Produkty i usługi możliwe do oferowania przez elektrownie wodne w przyszłości
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Produkt, usługa | Rynek
Energia elektryczna | Rynek energii elektrycznej (REE)
Moc | Rynek mocy (RM)
Magazynowanie energii dla wsparcia elektrowni fotowoltaicznych (OZEF) | Nowy rynek usług systemowych (NRUS)
Magazynowanie energii dla wyrównywania pracy elektrowni wiatrowych (OZEW) | 
Samo bilansowanie grup zakupowych odbiorców | 
Samo bilansowanie grup bilansujących (odbiorców, rozproszonych wytwórców, sterowanych odbiorów) | 
Samo bilansowanie obszarów sieciowych np.: gałęzie nn, gałęzie SN, GPZ, gałęzie i sekcje 110 kV. | 
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 43: Nowe możliwości dla elektrowni wodnych
Kluczem do oferowania nowych produktów i usług jest stworzenie przez elektrownie wodne możliwości do „zintegrowanego gospodarowania” energią („wody*” i elektryczną).
Elementy „zintegrowanego gospodarowania” energią:
  zdolność do magazynowanie energii wody i wykorzystywania jej do produkcji energii elektrycznej w momencie świadczenia usługi, wymagające często zmian w pozwoleniach środowiskowych,
  zdolność do przemiany energii elektrycznej w energię wody i ponownie w energię elektryczną,
  wyposażenie w systemy IT zarządzające „zintegrowanym gospodaro-waniem” energią,
  posiadanie podmiotów współpracujących: elektrowni fotowoltaicznych (OZEF), elektrowni wiatrowych (OZEW), sterowanych odbiorów, grup bilansujących.
Warunki oferowania produktów i usługi przez elektrownie wodne w przyszłości (1)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
* „Energia wody” – energia zmagazynowana w wodzie, możliwa do zamiany na energię elektryczną w chwili świadczenia usługi.
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 44: Nowe możliwości dla elektrowni wodnych
Kluczem do oferowania nowych produktów i usług przez elektrownie wodne, po stronie zarzadzania KSE są:
  stworzenie możliwości istnienia:
    rynku mocy (najlepiej w wersji zdecentralizowanej),
    lokalnych rynków energii elektrycznej,
    nowego rynku usług systemowych,
    samo bilansowania uczestników rynku energii (poprzez grupy bilansujące i samo dysponujące)
  występowania:
    źródeł fotowoltaicznych prosumenckich (dachowych i przydomowych),
    źródeł wiatrowych zainteresowanych stabilizacją swojej generacji,
    zainteresowania OSD optymalizacją pracy sieci dystrybucyjnej przy współpracy z uczestnikami rynku.
Warunki oferowania produktów i usługi przez elektrownie wodne w przyszłości (2)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 45: Nowe możliwości dla elektrowni wodnych
Produkty i usługi możliwe do oferowania przez poszczególne typy elektrowni wodnych w przyszłości (1)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Typ elektrowni | Możliwość „zintegrowanego gospodarowania” energią | Udział w rynkach | Warunki niezbędne | Przychody | Środki na utrzymanie i rozwój
MEW przepływowe | Brak | Rynek EE | Produkcja energii elektrycznej | niskie | Z rynku energii i dotacje
MEW z piętrzeniem | Tak, obecnie mała, po zmianach średnia | Rynek EE Rynek mocy Nowy rynek US | Wprowadzenie nowego rynku US, wprowadzenie rynku mocy | niskie -> średnie | Z rynku energii, usług i mocy
EW z piętrzeniem | Tak, średnia | Rynek EE Rynek mocy Nowy rynek US Magazynowanie energii dla wsparcia OZEF | Rozwój OZEF prosumenckich, wprowadzenie nowego rynku US, wprowadzenie rynku mocy | Średnie -> wysokie | Z rynku energii, usług i mocy
 |  | Magazynowanie energii dla wyrównywania pracy OZEW | Rozbudowa o człony pompowe. OZEW zainteresowane stabilizacją generacji |  | 
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 46: Nowe możliwości dla elektrowni wodnych
Produkty i usługi możliwe do oferowania przez poszczególne typy elektrowni wodnych w przyszłości (2)
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Typ elektrowni | Możliwość „zintegrowanego gospodarowania” energią | Udział w rynkach | Warunki niezbędne | Przychody | Środki na utrzymanie i rozwój
ESP | Tak, duża | Nowy rynek US |  | duże | Z rynku energii usług i mocy
 |  | Nowy rynek US Rynek mocy | Nowe jednostki wytwórcze |  | 
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 47: Nowe możliwości dla elektrowni wodnych
Przykładowe roczne przychody z rynku energii i rynku mocy
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Rynek | Przychody jednostkowe | Przykładowa EW
Rynek mocy | 200 – 300 tys. zł/MW/rok | Moc 0,5 MW Czas wykorzystania 3 000 h/rok
Rynek EE – sprzedaż 100% w paśmie bez przychodów z RUS/mocy | 180 zł/MWh | 270 000 zł/rok
Rynek EE – sprzedaż 30% w paśmie, 70% w szczycie - Sprzedaż mocy | 180 zł/MWh 250 zł/MWh 250 000 zł/MW/rok | 447 500 zł/rok
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 48: Nowe możliwości dla elektrowni wodnych
Podsumowanie
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Nowe możliwości dla elektrowni wodnych są uwarunkowane:
  Wewnętrznie
    wprowadzeniem „zintegrowanego gospodarowania” energią:
      maksymalizacja magazynowania energii wody
      zarządzanie generacją energii elektrycznej dla potrzeb lokalnych uczestników rynku
  Zewnętrznie
    stworzenie w KSE nowych rynków:
      mocy
      usług systemowych.
Notes: Miejsce Veolia Energia Poznań na rynku usług systemowych w perspektywie lat 2015 – 2020.
Warszawa, 16 marca 2015 r.
Veolia Energia Poznań
<number>

## Slide 49: Szanse i zagrożenia dla elektrowni wodnych wynikające ze zmian na rynku
Warszawa, 22 maja 2015 r
Towarzystwo Elektrowni Wodnych
<number>
Dziękujemy za uwagę
Notes: Tytuł
Data
Stopka
<number>