## Slide 1: TOWARZYSTWO ELEKTROWNI WODNYCH
Polish Hydropower Association
Notes: <number>
<number>

## Slide 2
Energetyka wodna w poszukiwaniu szans
na uniknięcie regresu

## Slide 3: NASZYM CELEM: UPOWSZECHNIENIE WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU HYDROENERGETYCZNEGO POLSKICH RZEK ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O STAN ZASOBÓW WODNYCH KRAJU
ZARZĄD / Board
Prezes: Andrzej Tersa ENERGA
Wiceprezes: Michał Prażyński ENEA Wytwarzanie
Wiceprezes: Janusz Steller Instytut Maszyn Przepływowych Gdańsk
Sekretarz: Grzegorz Podewski ZEW Niedzica
Skarbnik: Jerzy Kujawski Małe Elektrownie Wodne s.c.
Andrzej Moczydłowski ENERGA Wytwarzanie
Zbigniew Sasin TAURON Ekoenergia
Jan Wróblewski ENERGA Wytwarzanie
Andrzej Smoliński ENERGOWOD
Tadeusz Sobolewski projektant wielkich elektrowni wodnych
Andrzej Stanke sp. ds. obiektów hydroenergetycznych
Stanisław Cicholski Prezes Honorowy
Stanisław Lewandowski Prezes Honorowy
Kontakt: Biuro TEW, p. Henryka Stachowicz
ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda,
tel.fax./ (058) 678 79 51, kom. 605 56 55 86 , e-mail: biuro@tew.pl

## Slide 4: NASZYM CELEM: UPOWSZECHNIENIE WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU HYDROENERGETYCZNEGO POLSKICH RZEK ZE SZCZEGÓLNĄ DBAŁOŚCIĄ O STAN ZASOBÓW WODNYCH KRAJU
Towarzystwo Elektrowni Wodnych istnieje od 1991 roku
Towarzystwo liczy 136 członków zwyczajnych,
- > 31 członków zasłużonych dla Towarzystwa w tym 3 członków honorowych,
-> 26 członków wspierających.
Głównym celem działania Towarzystwa jest reprezentacja i ochrona interesów i właścicieli elektrowni wodnych energetyki zawodowej oraz aktywne wspieranie inicjatyw zmierzających do wykorzystania potencjału hydroenergetycznego rzek.

## Slide 5: ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii podpisana przez Prezydenta RP w dniu 11 marca 2015 r.
Ustawa weszła w życie 4 maja 2015 r.
Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

## Slide 6: ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Udział energii produkowanej w elektrowniach wodnych przepływowych i zbiornikowych w energii będącej w obrocie na Rynku Energii Elektrycznej jest niewielki.
Środowisko hydroenergetyków zbyt słabo artykułowało i nadal zbyt słabo akcentuje problemy, z jakimi musi się zderzyć energetyka wodna w warunkach funkcjonowania zliberalizowanego rynku energii i praktycznie nie uczestniczyło i nie uczestniczy - ani też nie zabiega w sposób zdecydowany o udział - w zachodzących procesach przy konstruowaniu zasad jego funkcjonowania.

## Slide 7: ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Powodu tak niewielkiego zaangażowania i niedostatku determinacji należy upatrywać przede wszystkim w braku konsolidacji tego środowiska, która umożliwiłaby wypracowanie wspólnej dla energetyki wodnej strategii działania.
Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w historycznych uwarunkowaniach organizacji tego segmentu energetyki, zwłaszcza w zależnościach operatywnych i właścicielskich. Również duża różnorodność źródeł wytwarzania zarówno, tak co do technologii jak i konstrukcji stosowanych budowli i urządzeń, nie ułatwia realizacji procesów konsolidacyjnych.

## Slide 8
Elektrownie wodne zawodowe, zorganizowane w strukturach organizacyjnych i własnościowych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą wytwarzania energii, dystrybucji i obrotu energią, nie miały potrzeby prowadzić handlu wyprodukowaną energią z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych
Energetyka wodna zawodowa zorganizowana jest w pięciu akcyjnych spółkach energetycznych z większościowym udziałem Skarbu Państwa:
    Polska Grupa Energetyczna SA
    ENERGA SA
    ENEA SA
    TAURON SA
    ZEW Niedzica SA
<number>
ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Notes: <number>

## Slide 9
Wytwarzanie energii elektrycznej, w tym elektrownie wodne, ulokowane jest w wydzielonych podmiotach gospodarczych funkcjonujących na gruncie prawa handlowego jako spółki akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Korporacje mają w tych podmiotach dominujący udział.
PGE Energia Odnawialna S.A.
ENERGA Wytwarzanie S.A.
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
<number>
ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Notes: <number>

## Slide 10: ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Struktura ilościowa oraz podstawowe parametry produkcyjne elektrowni wodnych zawodowych –stan z 31 grudnia 2014 r.

## Slide 11: ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej
Elektrownie zbiornikowe projektowane do pracy w systemie szczytowym i podszczytowym charakteryzują się wysokim wskaźnikiem przeinstalowania mocy zainstalowanej, co skutkuje niskim stopniem wykorzystania mocy zainstalowanej

## Slide 12: ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Elektrownie wodne zawodowe o mocy zainstalowanej wyższej od 5 MW
Z 15 elektrowni wodnych zawodowych o mocy zainstalowanej wyższej od 5 MW tylko jedna elektrownia jest elektrownia przepływową.
Z 14 elektrowni zbiornikowych o mocy zainstalowanej wyższej od 5 MW 6 elektrowni (43%) dysponuje mocą surową stopnia niższą od 5MW. Utracone wsparcie dla tych elektrowni wynosi ponad 29 mln zł.

## Slide 13: ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Średnioroczne jednostkowe koszty eksploatacji elektrowni wodnych w segmencie elektrowni zawodowych
Średnioroczne koszty (z lat 2009 – 2013) wytwarzania energii w elektrowniach wodnych zawodowych o mocy wyższej od 5 MW stanowią prawie 90% ceny energii ustalonej przez Prezesa URE. Koszty modernizacji i inwestycji odtworzeniowych w tej grupie elektrowni stanowią 31% kosztów wytwarzania.
Duża część przychodów z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia była alokowana na odtworzenie i modernizacje elektrowni o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW, w których średnoroczny koszt wytwarzania energii wynosił 376,93 zł/MWh a udział nakładów na inwestycje i modernizacje stanowił ok. 30%. Bez inwestycji i modernizacji koszt wytwarzania wynosi 270 zł/MWh – przekracza o ponad 70 zł/MWh cenę energii czarnej.

## Slide 14
<number>
Struktura wiekowa elektrowni wodnych zawodowych
ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Notes: <number>

## Slide 15
Bez dobrej kondycji aktualnie eksploatowanych elektrowni wodnych nie można jednak myśleć poważnie o dalszym rozwoju energetyki wodnej w kraju.
<number>
ENERGETYKA WODNA ZAWODOWA SYTUACJA PO UCHWALENIU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Notes: <number>

## Slide 16
Energetyka wodna w poszukiwaniu szans na uniknięcie regresu
Szans na uniknięcie regresu należy upatrywać w:
  obniżaniu kosztów eksploatacji i utrzymania elektrowni;
  maksymalizacji wykorzystania potencjału hydroenergetycznego stopni wodnych;
  optymalizacji produkcji energii elektrycznej w tym maksymalizacja produkcji w godzinach szczytowego obciążeń z zachowaniem ograniczeń środowiskowych i hydrologicznych.
  tworzeniu Rynku Mocy i rozwiniętego technicznego rynku energii elektrycznej, w tym także rynków lokalnych na poziomie działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  udziale elektrowni wodnych w bilansowaniu energii na poziomie lokalnych obszarów bilansowania
  zasilaniu podstawowym zorganizowanych grup odbiorców - podsystemy lokalne;
<number>
Notes: <number>

## Slide 17
Elektrownie wodne posiadają parametry techniczne predestynujące je do świadczenia szerokiego wachlarza usług systemowych, takie jak:
  wysoka dynamika zmian obciążenia mocy czynnej o parametrach spełniających warunki udziału w regulacji pierwotnej i wtórnej;
  duży zakres zmian obciążenia mocą bierną (kompensacja mocy biernej i regulacja napięcia) w elektrowniach wyposażonych w generatory synchroniczne;
  zdolność akumulowania energii w zbiornikach wodnych, zwłaszcza elektrownie zbiornikowe z członem pompowym;
  możliwość pracy na system wydzielony, w tym udział w odbudowie napięcia po black -out.
<number>
Energetyka wodna w poszukiwaniu szans na uniknięcie regresu
Notes: <number>

## Slide 18: Energetyka wodna w poszukiwaniu szans na uniknięcie regresu
<number>
POSZUKUJĄC MOŻLIWOŚCI MAGAZYNOWANIA ENERGII NALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM WYKORZYSTAĆ ZBIORNIKI ELEKTROWNI WODNYCH, KTÓRE WYSTARCZY JEDYNIE PRZYWRÓCIĆ DO NORMALNEJ EKSPLOATACJI.
ELEKTROWNIE ZBIORNIKOWE DYSPONUJĄ BARDZO DUŻYMI MOŻLIWOŚCIAMI MAGAZYNOWANIA ENERGII, KTÓRE POWINNY BYĆ JAK NAJSZYBCIEJ REAKTYWOWANE
MAGAZYNY ENERGII
Notes: Problem tworzenia magazynów energii, w których można będzie akumulować nadwyżki energii wytwarzanej przez tzw niespokojne oże w okresach gdy w systemie zapotrzebowanie na energię jest niższe od energii wytwarzanej, czy też uzupełniać energię w systemie w okresie gdy produkcja energii w niespokojnych źródłach gwałtownie spada, staje się coraz bardziej palącym problemem wymagającym podejmowania radykalnych przedsięwzięć.
Energetyka wodna, jej segment z elektrowniami zbiornikowymi, dysponuje, a raczej dysponowała znacznymi możliwościami magazynowania energii. Te możliwości zostały radykalnie ograniczone. Administracja państwowa dzielnie wspierana przez administrację samorządową uległa propagandzie i radosnej twórczości organizacji w większości pseudo ekologicznych i wykorzystując wymuszoną przepisami znowelizowanej ustawy Prawo wodne weryfikację decyzji wodnoprawnych dla większości elektrowni wodnych, zmniejszyła zakres dopuszczalnych zmian poziomu wody w zbiornikach górnych ograniczając tym samym, a w wielu przypadkach zupełnie likwidując możliwości korzystania ze zdolności akumulacyjnych i pracy z planowanym zmiennym obciążeniem. Właściciele tych elektrowni, które jeszcze dysponują takimi możliwościami, chociaż mocno ograniczonymi nie mogą niestety spać spokojnie istnieje bowiem nadal zagrożenie wywoływane rosnącą presją lobby ekologicznego na administrację państwową z chęcią wymuszenia maksymalnego ograniczenia wahań poziomu w zbiornikach wodnych, eliminującą wręcz możliwość regulacyjnej i interwencyjnej pracy elektrowni. Wymusza się przy tym paradoksalnie, żeby to elektrownia wodna, wytwór wrażej interwencji człowieka, regulowała tak odpływ ze zbiornika aby był w nim utrzymywany stały poziom wody. Mało tego ten wytwór wrogiej dla środowiska ma odpowiednio zachowywać się podczas przeprowadzania fal wezbraniowych i zabezpieczać przepływ nienaruszalny podczas suszy hydrologicznej w cieku poniżej zbiornika.
Czy jednak warto o tym mówić i wytaczać działa nie mając rozpoznanego zasobu amunicji?
Czym dysponujemy?

## Slide 19
Energetyka wodna dysponuje stosunkowo dużym magazynem energii, który jednak w znacznej części wymaga reaktywowania.
<number>
Energetyka wodna w poszukiwaniu szans na uniknięcie regresu
Notes: <number>

## Slide 20: Możliwości akumulacyjne elektrowni zbiornikowych o mocy powyżej 5 MW
Potencjał energetyczny istniejącego stopnia hydroenergetycznego wynikający z:
pojemności użytkowej zbiornika
pojemności użytkowej zbiornika oraz dopływu średniorocznego
Sumaryczny potencjał energetyczny magazynu energetycznego reprezentowanego przez wszystkie analizowane elektrownie (powyżej 5 MW):
83.43 GWh
(z uwzględnieniem dopływu o wartości SSQ dla każdego hydrozwęzła)
<number>
Notes: A tak przedstawiają się - również aktualnie w większości teoretyczne – możliwości akumulacyjne elektrowni zbiornikowych o mocy powyżej 5 MW. Zwróćmy uwagę na potencjalną możliwość akumulacji energii w wysokości 83 430 MWh (roczna produkcja elektrowni Rożnów)

## Slide 21
Maksymalny czas pracy elektrowni z mocą instalowaną przy wykorzystaniu:
pojemności użytkowej zbiornika
pojemności użytkowej zbiornika oraz dopływu średniorocznego
<number>
Możliwości akumulacyjne elektrowni zbiornikowych o mocy powyżej 5 MW
Notes: Tak przedstawia się, w większości – aktualnie teoretyczny – czas pracy elektrowni zbiornikowych o mocy wyższej od 5 MW z wykorzystaniem pełnej pojemności użytkowej zbiorników górnych przy pracy z maksymalną mocą.

## Slide 22
Czas pracy elektrowni obliczony z uwzględnieniem dopływu do zbiornika o wartości SSQ
po 125 godzinach (połowa czasu całkowitego pracy wszystkich elektrowni) praca z mocą ok. 380 MW
po 160 godzinach praca z mocą ok. 360 MW (połowa mocy wszystkich elektrowni)
<number>
Możliwości akumulacyjne elektrowni zbiornikowych o mocy powyżej 5 MW
Notes: Tę energię możemy wyzwolić w czasie np. 160 godzin (6,5 doby) oddając moc do sieci w wysokości ok. 360 MW. Czy to mała wielkość w przypadku np. poważnej awarii. Nie będę dalej rozwijał tego tematu wykazując w jakim czasie tę moc możemy w naszych elektrowniach wyzwolić i w jakim zakresie regulowac jej wielkość. To wszystko jest do wylkazania.

## Slide 23
<number>
Potencjał energetyczny istniejącego stopnia hydroenergetycznego wynikający z pojemności użytkowej zbiornika
Sumaryczny potencjał energetyczny magazynu energetycznego reprezentowanego przez wszystkie analizowane elektrownie (do 5 MW):
4.97 GWh
(wynikający tylko z pojemności użytkowej zbiorników)
Możliwości akumulacyjne elektrowni zbiornikowych o mocy do 5 MW
Notes: Wykorzystując tylko pojemność użytkową zbiorników ten segment elektrowni zbiornikowych może wyprodukować prawie 5 GWh energii.

## Slide 24
<number>
Maksymalny czas pracy elektrowni z mocą instalowaną przy wykorzystaniu pojemności użytkowej zbiornika
Możliwości akumulacyjne elektrowni zbiornikowych o mocy do 5 MW
Notes: W przypadku elektrowni o niższych mocach zainstalowanych (do 5 MW) mamy jeszcze ciekawszą sytuację z uwagi na ich ilość i możliwość pracy na systemy lokalne. Te elektrownie powinny stanowić fundament do tworzenia systemu energetyki rozproszonej.

## Slide 25
Czas pracy elektrowni obliczony bez uwzględniania dopływu do zbiornika
po 240 godzinach (połowa czasu całkowitego pracy wszystkich elektrowni) praca z mocą ok. 4 MW
po 29 godzinach praca z mocą ok. 40 MW (połowa mocy wszystkich elektrowni)
<number>
Możliwości akumulacyjne elektrowni zbiornikowych o mocy do 5 MW
Notes: Przez ponad dobę może wprowadzać do sieci lokalnej ok. 40 MW mocy.
Czy stać nas na to żeby z tych możliwości zrezygnować w imię czego?
Muszę zastrzec, ze nie są to ścisłe dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych profesjonalnych badań i analiz. Nie mamy niestety aktualnych badań możliwości akumulowania energii w elektrowniach zbiornikowych. Przedstawione informacje i dane należy traktować jako szacunek, mniemam ze bardzo bliski prawdy.

## Slide 26
<number>
W NOWYCH UWARUNKOWANIACH ENERGETYCZNYCH ZACHODZI PILNA POTRZEBA WERYFIKACJI DECYZJI WODNOPRAWNYCH POD KĄTEM UMOŻLIWIENIA WYKORZYSTYWANIA POJEMNOŚCI AKUMULACYJNEJ ZBIORNIKÓW WODNYCH DLA CELÓW MAGAZYNOWANIA ENERGII.
Energetyka wodna w poszukiwaniu szans na uniknięcie regresu
Notes: Jest to zadanie nie tylko dla właścicieli elektrowni wodnych, doi zadanie dla operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. To również potrzeba stworzenia płaszczyzny porozumienia i wspólnego działania z kreatorami rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej.
Tylko koncentracja argumentów daje szanse na zmianę stanowiska administracji państwowej.

## Slide 27: TOWARZYSTWO ELEKTROWNI WODNYCH
Dziękuję za uwagę !
Notes: <number>
<number>